## Slide 1
综合布线技术交流会（三）
主办单位
江西唯康信息网络有限公司

## Slide 2: 网络应用与综合布线系统
综合布线系统所处OSI通讯协议模型位置

## Slide 3: 网络应用与综合布线系统
OSI通讯协议模型简介
物理层：通过机械和电器的互连方式把实体连接起来，让数据流通过，规定
比特传输编码和采样时间。
数据链路层：比特转换为Frames、进行二进制数据块传送，并进行差错检测
和流量控制、鉴别网络上的计算机。
网络层：地址、交换、路由发现、路由选择、连接服务、网关服务。为传输
层实体提供端到端的交换网络数据、传送功能。
传输层：地址/名字的解析、地址、包的分解、和重组、连接服务。提供传
输方式，为会话层实体提供透明的、可考的数据传输服务。
会话层：对话控制、会话管理。在进程之间建立和管理不同形式的通信对话
表示层：格式和编码的转换，即翻译和加密。
应用层：为广大OSI用户提供服务，包括文件传输、远程登录等。

## Slide 4: 网络应用与综合布线系统
综合布线系统等级的划分

## Slide 5: 网络应用与综合布线系统
综合布线系统等级的划分
等级对应局域网传输距离

## Slide 6: 网络应用与综合布线系统
电气与电子工程师学会
（Institute of electrical and Electronic Engineers, IEEE）
1963年由美国电气工程师学会（AIEE，成立于1884年）和无线电工程师学会（IRE，成立于1912年）合并组成。总部设在美国纽约。1999年会员达35万人，分布在150个国家和地区，是一个国际性学术组织。
宗旨 促进从计算机工程、生物医学、通信到电力、航天、用户电子学等技术领域的科技和信息交流，开展教育培训，制定和推荐电气、电子技术标准，奖励有科技成就的会员等。
机构 学会设主席一人，副主席若干人，任期一年。学会的重大事项由理事会和代表会进行决策，日常事务由执行委员会负责完成。学会设有超导，智能运输系统，神经网络和传感器四个委员会和36个专业分学会，如动力工程、航天和电子系统、计算机、通信、广播、电路与系统、控制系统、电子装置、电磁兼容、工业电子学、信息理论、工程管理、微波理论和技术、核和等离子科学、海洋工程、电力电子学、可靠性、用户电子学等。学会还按10个地区划分，共有300多个地方分部。IEEE北京分部于1985年成立。
活动 学术活动主要由各专业分学会组织，每年由各技术委员会、专业分学会以及标准协会举办的专业学术会议达300余次。
语言 英语。
出版物 《IEEE学报》（月刊）、《IEEE杂志》（月刊）、《IEEE综论》（月刊）、《IEEE指南》(每年出版一次)；还有800多种已经颁发或正在制订的各种标准；各专业分学会还出版各种期刊杂志和会议论文集。

## Slide 7
应用系统与综合布线系统的对应关系

## Slide 8
应用系统与综合布线系统的对应关系

## Slide 9: 网络应用与综合布线系统
应用系统与综合布线系统的对应关系

## Slide 10
集中局域网的拓扑结构：
星型拓扑结构

## Slide 11
集中局域网的拓扑结构：
环型拓扑结构

## Slide 12
集中局域网的拓扑结构：
总线型拓扑结构

## Slide 13
网络应用的常见问题：
为什么规定水平布线系统的100M距离限制?
100M&100MHz&100Mbps?
能否在五类、超五类100MHz综合布线上运行Gigabit Ethernet?
六类布线系统运行Gigabit Ethernet是不是比超五类系统快？
100Mbps网络实际速率？
级联的层数？

## Slide 14
发展的规律：

## Slide 15
内容
综合布线系统设计方案审查
施工前期工作
综合布线系统空间安装标准
综合布线系统部件安装标准
综合布线验收项目

## Slide 16
正确观念
线缆生产厂商、供应商
接插件生产商、供应商
线缆安装商
用户要求：SYSTEM！综合布线系统提供商

## Slide 17
综合布线系统质量保证

## Slide 18
综合布线方案设计审查
基本架构设计合理性
材料使用正规化
供货渠道正规化
设计人员资质审查
安装施工人员资质审查
测试人员资质审查

## Slide 19
施工前期工作
依据设计方案内容勘查施工现场
核定定购材料数率及交货时间是否符合施工计划
做好与现场管制单位的协调工作
合理组织人员、材料、工具调度
准备各阶段工程作业记录表格

## Slide 20
勘察现场
检查确认施工材料存储及搬运环境
查看电源及照明是否符合要求
查看管道、桥架和线槽规格、尺寸是否符合设计要求
确定楼层配线间、设备间及工作区环境位置
核对各相关位置及尺寸

## Slide 21
施工材料清点验收
核对产品规格、尺寸、数量、材质
根据厂商提供的型号规格及产地核对
抽样测试产品
性能参数记录

## Slide 22
现场协调工作
办好施工人员出入证
施工人员食宿安排
做好电源、照明申请
工期及进出时间确认
线桥架、管道孔配置申请
材料、物品暂存区

## Slide 23
合理组织人员、材料工具调度
施工人员的合理分配
材料的组织与施工进度的配合
各种工具的合理分配

## Slide 24
准备各阶段工程作业记录表格
整个综合布线系统工程进度表
各个楼的工程进度表
楼层配线架端口连接记录表
信息点分布情况表
工程验收记录表

## Slide 25
综合布线系统空间安装标准
GBT/T 50311-2000《建筑与建筑群综合布线工程系统设计规范》
TIA/EIA 569A《商用建筑通信路径和间隔标准》

## Slide 26
综合布线系统空间安装标准
GBT/T 50311-2000相关部分
设备间 ：机架或机柜前面的净空不应小于800mm，后面的净空不应小于600mm ； 壁挂式配线设备底部离地面的高度不宜小于
300mm。
电缆：管内穿放大对数电缆时，直线管路的管径利用率为50%-60%，弯管路的管径利用率应为40%~50%。管内穿放4对对绞电缆时，截面利用率应为25%-30%。线槽的截面利用率不应超过50%。
工作区：安装在墙面或柱子上的信息插座底部离地面的高度宜为300mm；

## Slide 27
综合布线系统空间安装标准
TIA/EIA 569A要点
水平通道
干线通道
工作站
电信专用间
设备间
引入线设施

## Slide 28
综合布线系统空间安装标准
TIA/EIA 569A管线使用规定
预埋管线：宜采用金属或阻燃PVC管
墙内暗管：15mm-50mm
楼板暗管：15mm-50mm
直线布设超过30M需加装拉线盒
弯曲布线时每15米需加装拉线盒
直线管线使用率：50％－60％
弯管使用率：25％－30％

## Slide 29
综合布线系统空间安装标准
TIA/EIA 569A线槽桥架使用
预埋宜使用金属线槽使用率：<40%
普通线槽需高于地面2.2M以上；开启空间>8CM；使用率<50％
桥架需高于地面2.2M以上；距离顶棚或障碍物不少于40CM；宽度
不少于10CM，使用率<50%

## Slide 30
综合布线系统空间安装标准
TIA/EIA 569A预埋线槽的安装方法
预埋线槽可为不同尺寸
线槽截面高度不宜超过25MM
线槽直埋长度<6M；大于6M及交叉转弯处加装拉线盒水平敷设每
3-5M固定
垂直及转弯处每1.5M固定

## Slide 31
综合布线系统空间安装标准
TIA/EIA 569A管道安装方法
弯管角度需>90度，不得多于两个弯角
弯管不得出现S型
弯管的弯曲半径大于直径的6倍
管径>50MM时弯曲半径大于直径的10倍

## Slide 32
综合布线系统空间安装标准
TIA/EIA 569A金属线槽安装方法
金属线槽于下列情况下安装支吊架
线槽接头处、转弯处
最大间距：3M
离线槽开口：0.5M

## Slide 33
综合布线系统空间安装标准
TIA/EIA 569A管线槽桥架使用原则
新建大楼线缆的路由宜用预埋的管线
旧楼改造线缆的路由宜用明装的线槽
新建的工作区宜用墙盒面板
旧楼改造的工作区宜用桌盒

## Slide 34
综合布线系统部件安装标准
线缆的铺设
接插件安装标准
设备安装标准

## Slide 35
综合布线系统部件安装标准
线缆铺设
分类标识：标识系统要具有逻辑性
布放张力要小于86.6N
预留长度
与电力系统的关系
与其它管线的关系

## Slide 36
RJ45水晶头制作方法
剥线刀

## Slide 37
RJ45水晶头制作方法
压线钳

## Slide 38
RJ45水晶头制作方法
剥皮

## Slide 39
RJ45水晶头制作方法
剥皮长度

## Slide 40
RJ45水晶头制作方法
线序
T568B
T568A

## Slide 41
RJ45水晶头制作方法
压线

## Slide 42
RJ45水晶头制作方法
水晶头注意事项

## Slide 43
RJ45水晶头制作方法
最保险的做法

## Slide 44
网络模块打接
排序

## Slide 45
网络模块打接
打线

## Slide 46
网络模块打接
打线

## Slide 47
网络模块打接
完成

## Slide 48
网络配线架打接
色标

## Slide 49
网络配线架打接
打接

## Slide 50
网络配线架打接
套上防尘盖

## Slide 51
110配线架打接
110配线架与大对数电缆

## Slide 52
110配线架打接
色码表

## Slide 53
110配线架打接
色码表

## Slide 54
110配线架打接
色码表

## Slide 55
110配线架打接
底层打接完成

## Slide 56
110配线架打接
端子安装

## Slide 57: 谢谢